## Slide 1
항공기 엔진의
남은 수명 예측
N-CMAPSS DS02
관측 센서로 남은 비행 사이클 예측
5.70
사이클 RMSE
CNN 재사용 시험 결과
HDF5
약 650만 시점
18개 관측 변수
60개 표본 구간
작은 1D CNN
개발 엔진 검증으로 선택
비행별 RUL 예측
김성현 2021271250
DCCS 410 2026-10-02
Notes: 발표 시간 0:00-0:35. 안녕하세요. 김성현입니다. 이 프로젝트는 관측 센서로 항공기 엔진의 남은 비행 사이클을 예측합니다. 오른쪽 흐름처럼 대용량 HDF5를 구간으로 나누고, 개발 엔진 검증으로 선택한 모델을 저장해 비행별 RUL을 생성합니다. 약 육백오십만 시점의 데이터를 처리했고, 최종 모델은 작은 일차원 CNN입니다. 화면의 오차는 이미 살펴본 시험 세트를 재사용한 평가입니다. 데이터 처리와 예측 성능을 함께 확인한 실제 완료 결과를 보여드리겠습니다.
Sources
Arias Chao et al. (2021), Data 6(1), 5. https://doi.org/10.3390/data6010005
Completed CNN: output/extended/cnn/protocol.json, metrics.json and verification.json. Final choice: output/final/model_card.json. Extension test results reuse previously inspected test engines.
Target-free prediction: output/predictions/prediction_manifest.json; src/ncmapss_rul/inference.py. Prediction does not require or read Y.

## Slide 2
센서 구간과 엔진별 검증
DCCS 410 김성현 2021271250
02
같은 비행 안의 60개 표본씩
Chart: T24 (z)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
구간 1 | -0.27679 | -0.41952 | -0.17964 | 0.066588 | -0.044148 | -0.30126 | -0.26907 | -0.13214 | -0.27632 | -0.33376 | -0.18825 | -0.21894 | -0.28557 | -0.32106 | -0.33342 | -0.37883 | -0.30401 | -0.34641 | -0.52141 | -0.5609 | -0.49841 | -0.47079 | -0.52947 | -0.6135 | -0.65714 | -0.52222 | -0.56943 | -0.64314 | -0.63816 | -0.58491 | -0.78005 | -0.77144 | -0.85836 | -0.91485 | -0.97953 | -0.98658 | -1.0329 | -0.96632 | -0.99326 | -0.9909 | -1.0411 | -1.24 | -1.4113 | -1.4918 | -1.6037 | -1.5859 | -1.5984 | -1.6482 | -1.4843 | -1.376 | -1.4694 | -1.4552 | -1.4801 | -1.3719 | -1.4772 | -1.242 | -1.1925 | -0.96299 | -0.83831 | -1.0144
구간 2 | -1.4414 | -1.3523 | -1.4251 | -1.3763 | -1.1073 | -0.9802 | -1.0562 | -1.0752 | -0.87474 | -0.777 | -0.75195 | -0.61178 | -0.5601 | -0.67467 | -0.76344 | -0.86077 | -1.0804 | -1.0825 | -0.95503 | -0.95485 | -0.91682 | -0.88731 | -0.89858 | -0.93137 | -0.52667 | -0.62186 | -0.76973 | -0.70021 | -0.68912 | -0.65909 | -0.56135 | -0.82245 | -0.83386 | -0.50803 | -0.30075 | -0.27489 | -0.35603 | -0.39627 | -0.12202 | -0.15464 | -0.10574 | -0.31825 | -0.36267 | -0.11904 | -0.34075 | 0.17285 | 0.35547 | 0.53976 | 0.26647 | 0.042094 | 0.15984 | 0.43868 | 0.58217 | 0.59719 | 0.22113 | 0.8569 | 1.0255 | 0.76569 | 1.0052 | 1.2713
구간 3 | 1.2939 | 1.0707 | 1.4608 | 1.8743 | 1.365 | 0.79578 | 1.0604 | 1.0093 | 0.93715 | 1.1289 | 0.87387 | 1.0761 | 0.96685 | 1.0002 | 0.96295 | 0.77181 | 0.78273 | 0.83169 | 0.92758 | 0.88468 | 0.80922 | 0.75566 | 0.75704 | 0.71102 | 0.7222 | 0.85754 | 0.82498 | 0.80286 | 1.071 | 1.1325 | 1.2511 | 1.3012 | 1.0243 | 1.0985 | 1.1118 | 1.3172 | 1.6352 | 1.566 | 1.3204 | 1.4457 | 1.4027 | 1.4838 | 1.3559 | 1.4053 | 1.386 | 1.4789 | 1.3724 | 1.5017 | 1.4637 | 1.5615 | 1.5704 | 1.4574 | 1.5935 | 1.4151 | 1.4469 | 1.5175 | 1.4775 | 1.5092 | 1.5637 | 1.696
실제 개발 엔진 2, 비행 1
표시용 표준화, 모델 학습과 별도
개발 엔진 6개
CV | 2 | 5 | 10 | 16 | 18 | 20
1 | T | V | T | V | T | T
2 | T | T | V | T | T | V
3 | V | T | T | T | V | T
T 학습 V 검증
시험 엔진 11, 14, 15
확장 평가에서 재사용
Notes: 발표 시간 0:35-1:30. 왼쪽은 개발 엔진의 실제 T24 센서 기록 백팔십 개 표본입니다. 구간이 어디서 나뉘는지 보이도록 색을 달리했고, 모양을 읽기 위해 이 그림에서만 표준화했습니다. 모델의 표준화 방식과는 별개입니다. 최종 CNN은 같은 엔진의 같은 비행 안에서 육십 개 표본씩 사용하며 경계를 넘지 않습니다. 오른쪽 표에서 T는 학습, V는 검증 엔진입니다. 엔진 전체를 분리한 같은 세 구간을 모든 모델에 적용했습니다. 공식 개발 엔진은 여섯 개, 시험 엔진은 세 개입니다. 데이터는 실제 비행 조건을 반영한 열화 시뮬레이션입니다. 개발 비행 클래스는 모두 삼이며 시험은 일, 이, 삼을 포함합니다. 처음에 시험 결과를 이미 보았으므로 확장 시험은 탐색적 재사용 평가입니다.
Sources
Arias Chao et al. (2021), Data 6(1), 5. https://doi.org/10.3390/data6010005
Completed exploratory sensitivity: output/extended/sensitivity/protocol.json, summary.csv and metrics.json. 24 candidates, 36 CV estimator fits, fixed development engine folds. Clipping applies per window before cycle averaging.
Completed CNN: output/extended/cnn/protocol.json, metrics.json and verification.json. Final choice: output/final/model_card.json. Extension test results reuse previously inspected test engines.
Sensor chart: first 180 rows of X_s_dev, channel T24, engine 2, cycle 1. Z-score uses only the displayed 180 values for presentation. No model experiment was rerun.

## Slide 3
회귀 모델과 CNN의 입력 경로
DCCS 410 김성현 2021271250
03
통계 회귀
관측 입력
18개 변수
5개 통계
90개 특징
Ridge
Gradient boosting
남은
비행 사이클
1D CNN
Conv1d 16
kernel 5
ReLU
Conv1d 32
kernel 5
ReLU
Average
pooling
Linear
Softplus
60개 표본 구간
CNN: 4,081개 파라미터, 12 epochs, RTX 4070 Ti SUPER
민감도: 6개 구간 설정 × 2개 모델 × 2개 정책 = 24개 후보
Notes: 발표 시간 1:30-2:25. 입력은 운항 조건 네 개와 관측 센서 열네 개입니다. 내부 열화 변수 T, 건강 상태 hs, 가상 센서 X_v와 식별자는 예측 변수에서 제외했습니다. 위 경로는 각 변수의 평균, 표준편차, 최소, 최대와 기울기를 계산해 아흔 개 특징을 만듭니다. Ridge와 Gradient boosting을 여섯 구간 설정과 두 출력 정책으로 비교했습니다. 스물네 후보지만 같은 모델의 원래 예측과 영 하한 예측은 학습 결과를 공유해 교차 검증 학습은 서른여섯 번입니다. 아래 CNN은 열여덟 채널의 육십 개 표본을 직접 받습니다. 합성곱 두 층 이후 시간 평균과 선형층을 통과하고 Softplus로 양수 RUL을 출력합니다. 사천팔십일 개 파라미터를 열두 에포크 동안 GPU로 학습했습니다.
Sources
Completed exploratory sensitivity: output/extended/sensitivity/protocol.json, summary.csv and metrics.json. 24 candidates, 36 CV estimator fits, fixed development engine folds. Clipping applies per window before cycle averaging.
Completed CNN: output/extended/cnn/protocol.json, metrics.json and verification.json. Final choice: output/final/model_card.json. Extension test results reuse previously inspected test engines.
CNN architecture diagram follows the saved metrics.json architecture exactly. ReLU follows both convolutions.

## Slide 4
개발 검증에서 CNN의 오차가 가장 낮다
DCCS 410 김성현 2021271250
04
Chart: RMSE (사이클)
| 평균 기준선 | Ridge 60/60 | Ridge 30/15 + clip | CNN 60/60
개발 CV | 21.9141 | 11.3834 | 10.7789 | 6.5753
시험 평가 | 20.1041 | 11.2762 | 10.5913 | 5.6955
5.70
CNN 시험 RMSE
4.52
CNN 시험 MAE
모델 선택은 개발 CV만 사용. 시험 점수는 재사용 평가
Notes: 발표 시간 2:25-3:20. 막대의 남색은 개발 교차 검증, 주황색은 시험 오차입니다. 모델 선택은 남색 막대만 사용했습니다. 초기 Ridge의 개발 RMSE는 11.38, 민감도 실험의 최선 Ridge는 10.78였으며, CNN은 6.58로 가장 낮았습니다. 민감도 실험의 최선은 삼십 표본 구간과 십오 표본 간격, 영 하한 정책입니다. 다만 이 구간 설정의 이점은 여섯 엔진에서 비교한 작은 차이입니다. 최종 CNN의 재사용 시험 RMSE는 5.70, MAE는 4.52 사이클입니다. 동일 비행의 구간 예측을 평균하고 엔진별 오차를 같은 비중으로 평균했습니다. 초기 Ridge의 음수 예측과 결과 파일은 보존했습니다. 이 점수들은 실제 항공기 정비 성능을 증명하지 않습니다.
Sources
Preserved initial baseline: output/results/metrics.json and output/results/cv_results.csv. Experiments completed 2026-10-02.
Completed exploratory sensitivity: output/extended/sensitivity/protocol.json, summary.csv and metrics.json. 24 candidates, 36 CV estimator fits, fixed development engine folds. Clipping applies per window before cycle averaging.
Completed CNN: output/extended/cnn/protocol.json, metrics.json and verification.json. Final choice: output/final/model_card.json. Extension test results reuse previously inspected test engines.

## Slide 5
시험 엔진의 정답과 CNN 예측
DCCS 410 김성현 2021271250
05
엔진 11
RMSE 7.48
Chart: RUL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
정답 RUL | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
CNN 예측 | 59.4186 | 63.8572 | 56.7926 | 59.9487 | 59.2074 | 60.4578 | 53.5335 | 56.6902 | 56.005 | 60.6462 | 54.2358 | 60.1896 | 56.4992 | 58.1854 | 56.6213 | 49.7875 | 57.135 | 57.0085 | 55.2121 | 49.7242 | 46.2603 | 47.966 | 46.6196 | 46.372 | 44.4489 | 40.5869 | 39.1911 | 41.6719 | 39.1678 | 36.7753 | 34.9417 | 32.0905 | 32.7806 | 32.0465 | 31.9292 | 28.377 | 28.1347 | 26.615 | 24.3382 | 24.3677 | 23.0584 | 21.9173 | 18.702 | 18.9323 | 17.2036 | 15.9233 | 14.3865 | 13.1305 | 11.2251 | 9.9481 | 8.9442 | 8.0144 | 6.7896 | 5.6088 | 4.7215 | 4.058 | 2.9529 | 2.5954 | 2.0294
엔진 14
RMSE 6.15
Chart: RUL
엔진 15
RMSE 3.46
Chart: RUL
정답 Y를 읽지 않는 예측 경로에서도 202개 비행의 결과 생성
정답 곡선은 평가에만 사용. 비행 종료 시점의 평균 예측
Notes: 발표 시간 3:20-4:10. 세 그래프는 시험 엔진 전체를 보여줍니다. 남색은 정답 RUL, 주황색은 저장한 CNN의 비행별 예측입니다. 축 범위를 동일하게 두어 엔진 사이의 차이를 비교할 수 있습니다. 엔진 십일에서 오차가 가장 크고, 십오에서 가장 작습니다. 예측은 수명 감소를 따라가지만 일부 구간에서 정답과 상당히 차이 납니다. 이 그래프는 실제 저장된 예측 파일을 사용했습니다. 별도의 추론 경로는 정답 배열 Y를 읽지 않고 이만 칠백구십육 개 구간과 이백이 개 비행의 예측을 생성했습니다. 그래프의 정답은 성능 평가를 위해 표시했으며 예측 입력이 아닙니다. 비행 안의 모든 구간 예측을 평균하므로 비행이 끝난 시점의 추정입니다.
Sources
Completed CNN: output/extended/cnn/protocol.json, metrics.json and verification.json. Final choice: output/final/model_card.json. Extension test results reuse previously inspected test engines.
Target-free prediction: output/predictions/prediction_manifest.json; src/ncmapss_rul/inference.py. Prediction does not require or read Y.
Curves: output/extended/cnn/test_cycle_predictions.csv. All official test engines are shown, using common 0–80 axes.

## Slide 6
4개 작업자에서 중앙 처리 시간이 가장 짧다
DCCS 410 김성현 2021271250
06
Chart: 작업자 수
| 1 | 2 | 4 | 8
최소 | 2.1521 | 1.7719 | 1.4719 | 1.5984
중앙값 | 2.1526 | 1.7775 | 1.4733 | 1.6212
최대 | 2.1896 | 1.8075 | 2.2851 | 1.6372
1.46×
4개 작업자
중앙시간 기준
최대 2.29초
실행 간 변동 존재
3회 반복, OS 캐시 워밍업, 청크 120,000행, 구간/간격 60/60
해석의 범위: 엔진 9개 시뮬레이션, 시험 재사용, 외부·실항공기 검증 미완료
Notes: 발표 시간 4:10-5:00. 마지막은 CPU 통계 특징 추출의 반복 측정입니다. 최소와 중앙, 최대를 함께 표시했습니다. 여덟 코어 CPU와 삼십이 기가바이트 메모리에서 OS 캐시를 워밍업한 후 세 번씩 실행했습니다. 네 작업자의 중앙값은 1.47초로 한 작업자보다 1.46배 빨랐지만, 최대는 2.285초였습니다. 이 변동도 결과에 포함했습니다. 파일 읽기와 프로세스 비용을 포함하며 GPU 학습과는 별도로 측정했습니다. 저장장치 경합과 메모리 대역폭, Windows 시작 비용은 가능한 설명이지만 원인별 시간을 분리 측정하지는 않았습니다. 결과적으로 정답 없는 예측까지 연결된 구현을 완료했습니다. 다만 엔진 아홉 개의 시뮬레이션과 재사용 시험 결과이므로, 외부 자료와 실제 항공기에서 검증된 정비 모델이라고 주장하지 않습니다. 감사합니다.
Sources
Project experiment: output/benchmark/benchmark_summary.csv and benchmark_manifest.json. One full warmup; OS cache is not flushed. Runtime includes feature extraction and process overhead. Windows local multiprocessing.
Arias Chao et al. (2021), Data 6(1), 5. https://doi.org/10.3390/data6010005
Completed CNN: output/extended/cnn/protocol.json, metrics.json and verification.json. Final choice: output/final/model_card.json. Extension test results reuse previously inspected test engines.
Four-worker measured times: minimum 1.4719171000033384 s, median 1.473291500005871 s, maximum 2.2850628000014694 s. Three measured repeats, warm OS cache.